АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАШАРСКОГО РАЙОНА Ростовской  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2012                                                                                 № 16

х.Вяжа

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вяжинское сельское поселение»

Кашарского района Ростовской области

на период 2012-2014 годы и перспективное развитие

до 2029 года.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Вяжинское сельское поселение»  Кашарского района Ростовской области, генеральным планом муниципального образования «Вяжинское сельское поселение» Кашарского района Ростовской области, утвержденным решением Собрания депутатов Вяжинского сельского поселения от 13.04.2012 № 174,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Вяжинское сельское поселение» Кашарского района, Ростовской  области на период 2012-2014 и перспективное развитие до 2029 года. Прилагается.

2. Обнародовать настоящее  постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Вяжинского сельского поселения, разместить на официальном сайте Администрации Вяжинского сельского поселения.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава Вяжинского сельского поселения                                  П.Н. Колузонов

ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КАШАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 г.г.

# И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДО 2029 г.»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вяжинского сельского поселение» Кашарского района на 2012-2014 г.г. (далее Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Генеральный план муниципального образования «Вяжинское сельское поселение» Кашарского района Ростовской области, Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2011 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Решение коллегии Администрации области от 14.12.2011 № 88 «О стимулировании энергосбережения и повышении энергетической эффективности на территории Ростовской области»; - Решение Собрания депутатов Вяжинского сельского поселения от 10.08.2007 № 90 «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании «Вяжинское сельское поселение», -Постановления Администрации Киевского сельского поселения от 21.11.2008г. № 81.2 «О Порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ» |
| Заказчик Программы | Администрация Вяжинского сельского поселения Кашарского района. |
| Разработчик | Администрация Вяжинского сельского поселения Кашарского района. |
| Основные цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Вяжинское сельское поселение" Кашарского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи Программы | Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Вяжинское сельское поселение» Кашарского района. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Вяжинское сельское поселение» Кашарского района. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вяжинское сельское поселение» Кашарского района. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Срок реализации | Период реализации Программы: 2012-2014г.г. и план до 2029 г. |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; -развитие системы газоснабжения; - развитие системы водоснабжения и водоотведения; - развитие системы электроснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства предприятий коммунального комплекса). Общий объем финансирования программы за счет всех источников составит 2012 год.-0 тыс. руб. 2013 год.- 0 2014 год -0 План до 2029 года –0тыс. руб. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Вяжинского сельского поселения Кашарского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг; -повышение надёжности работы, системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселения. |

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вяжинское сельское поселение» Кашарского района. На период с 2012 до 2014г.г. и перспективное развитие до 2029 г.»

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вяжинское  сельское поселение» на 2012 - 2014 гг.. и перспективного развития до 2029г.» разработана на основании, Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа  Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Устава муниципального образования «Вяжинское сельское поселение», и в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Вяжинское сельское поселение» Кашарского района, разработанным на период с 2009- 2030 гг. Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов  теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Вяжинское сельское поселение» Кашарского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации (далее по тексту- РФ).

# Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования «Вяжинское сельского поселение» Кашарского района;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат – рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

– обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

– снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением поселения;

– внедрение энергосберегающих технологий;

– снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

Введение

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования «Вяжинское сельское поселение» Кашарского района. Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса поселения.

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Раздел 3. Комплексное развитие системы газоснабжения.

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Раздел 5. Комплексное развитие системы водоотведения.

Раздел 6. Комплексное развитие системы электроснабжения.

Раздел 7. Сети связи.

Раздел 8. Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Вяжинское сельское поселение»

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования «Вяжинского сельского поселение» Кашарского района.

Муниципальное образование Вяжинское сельское поселение в соответствии с Законом Ростовской области от 26 ноября 2004 № 218-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Кашарский район и муниципальных образований в его составе» является муниципальным образованием наделенным статусом сельского поселения с административным центром в хуторе Вяжа. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Вяжинское сельское поселение», входящего в состав муниципального образования «Кашарский район», в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 19 и 20 к вышеуказанному Областному закону.

Вяжинское сельское поселение расположено на северо-западной части Кашарского района, граничит с востока с Поповским сельским поселением, с юга с Верхнемакеевским   сельским поселением, с запада и севера с территорией соседнего Чертковского района, входит в состав Кашарского района Ростовской области.

Муниципальное образование «Вяжинское сельское поселение» — является территорией, объединяющей 3 населенных пунктов и прилегающие к ним территории для скоординированного экономического развития поселения.

Вяжинское сельское поселение граничит:

- на севере – с территорией Чертковского района;

- на востоке – с Поповским сельским поселением;

- на юге – с Верхнемакеевским сельским поселением;

- на западе – с территорией Чертковского района.

Хутор Вяжа расположен на левом берегу р. Ольховая в 43 км от районного центра и в 303 км от г. Ростова-на- Дону и имеет  линейную систему квартальной застройки. Застроенные территории х. Вяжа разделены р. Вяжа и ее поймой на три части. соединенные 3-мя мостами в створах ул. Садовая и ул. Восточная. Имеется несколько пешеходных переходов через р. Вяжа. В южной части хутора на обособленной территории расположен жилой квартал,  в настоящее время состоящий из 4-х домовладений. В настоящее время на территории хутора имеются резервные территории, пригодные для жилищного строительства. В х. Вяжа и на территориях, к нему прилегающих, сосредоточены основные агропромышленные, административные и социальные объекты СП.

Хутор Ольховый расположен на 2-х обособленных земельных участках в долине р. Ольховая в 7 км от х. Вяжа. Жилые кварталы неправильной формы линейно расположены на правом и левом берегу р.Ольховая и соединены между собой 1-м мостом через р. Ольховую. Объекты социальной сферы на территории хутора представлены зданиями ФАП, СДК. В границах существующей территории хутора имеются резервные территории, пригодные для жилищного строительства.

Хутор Липяги расположен на изолированной землями лесного фонда территории. Окружающие хутор земли отнесены к ООПТ регионального значения. Ранее являлся лесным поселком при лесопредприятии. Постоянные жители и, соответственно, действующие объекты социальной сферы на территории хутора отсутствуют. В границах существующей территории хутора имеются резервные территории, пригодные для рекреационного строительства

Общая площадь муниципального образования «Вяжинское сельское поселение» 211 кв.км., численность  населения на 01.01.2012 г. - 901 жителей.

Основными направлениями в развитии экономики поселения было и остается сельскохозяйственное производство. Давние традиции имеет в поселении сельское хозяйство. Климатические условия и плодородие земель позволяют выращивать зерновые и масленичные культуры. В поселении действует 1 сельхозпредприятия, которое имеет в основном растениеводческое направление. Помимо сельхозпредприятия важную роль в аграрной деятельности играют личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ).На территории Вяжинского сельского поселения одно сельскохозяйственное предприятие –ООО « Родина», 3 крестьянско-фермерских хозяйства.

Основными видами сельскохозяйственной продукции, производимой на полях сельхозпредприятия и крестьянско-фермерских хозяйств, являются зерновые  (озимая пшеница, ячмень, просо, рожь) и подсолнечник. В личных подсобных хозяйствах производятся, главным образом, овощи, картофель, молоко и яйцо., содержится крупный рогатый скот, свиньи и домашняя птица.

Развитие агропромышленного комплекса базируется на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства.

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов.

Климат Вяжинского СП континентальный, засушливый. Для зимнего периода характерна неустойчивость температурного режима. В феврале отмечается наиболее низкая среднемесячная температура –12ºС с максимальной отрицательной температурой –15ºС, но бывают и оттепели. Весна наступает в середине марта, сравнительно теплая. Последние заморозки обычно прекращаются в третьей декаде марта, но в отдельные годы отмечаются и в начале мая. Лето жаркое засушливое. Наиболее высокие температуры отмечаются в июне-августе (среднемесячная +19,6ºС, с максимумом +39,7ºС). Осень продолжительная теплая. Осенние заморозки обычно начинаются в первой половине октября, иногда в конце ноября (поздние). Многолетняя среднегодовая температура воздуха +7,8ºС. Расчетная средняя месячная температура воздуха наиболее холодного месяца -9,1ºС. Расчетная средняя месячная температура воздуха наиболее жаркого месяца 28,4º.

Среднемноголетнее количество осадков составляет 502 мм, поэтому территория Вяжинского сельского поселения относится к области недостаточного увлажнения. Распределению осадков в течение года свойственна значительная изменчивость. За холодный период (ХI-III месяцы) выпадает в среднем 205 мм, за теплый период (IV-VIII) - 297 мм. Осадки летом выпадают в виде кратковременных ливней, причем лишь очень незначительная часть осадков инфильтруется в почву. Характерные особенности зимы – выпадение большого количества осадков в виде снега, который часто переходит в гололед.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 147-163 дня. Высота снежного покрова в среднем составляет 0,12-0,16 м. Глубина промерзания почвы достигает 1,2 м. Разрушение и сход снежного покрова происходит, как правило, в конце марта. Весеннее снеготаяние служит основным источником питания рек.

1.1. Население.

Численность населения муниципального образования Вяжинское сельское поселение с подчиненными его администрации населенными пунктами на 01.01.2012 составила 901 человек.

Ниже в таблице 1.1.1. приведены показатели численности населения муниципального образования «Вяжинское сельское поселение» поселение  на 01.01.2012 г.

| № п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | х.Вяжа | х. Ольховый | х. Липяги | всего |
|  |  | 2011 | 2012г. | 2011 г. | 2012г | 2011 г. | 2012г. | 2011 | 2012 г. |
|  | Численность населения (чел), в том числе: | 684 | 677 | 228 | 224 | - | - | 912 | 901 |
|  | работающих | 146 | 161 | 26 | 20 | - | - | 172 | 181 |
|  | пенсионеров | 183 | 177 | 95 | 90 | - | - | 278 | 267 |
|  | учащихся | 43 | 37 | 19 | 13 | - | - | 62 | 50 |
|  | дошкольного возраста | 40 | 38 | 10 | 7 | - | - | 50 | 45 |
|  | женщин | 366 | 360 | 115 | 114 | - | - | 481 | 474 |
|  | мужчин | 318 | 317 | 113 | 110 | - | - | 431 | 427 |
|  | хозяйства | 231 | 88 | - | 319 |

Территориально население поселения распределено неравномерно. Практически 75% всего населения проживает в административном центре поселения, а в хуторе Липяги в настоящее время нет жителей. ( см.рис.)

Соотношение численности населения населенных пунктов Вяжинского СП

В настоящее время для Вяжинского сельского поселения, как и многих других сельских населенных пунктов Ростовской области, характерна депопуляция, что, как правило, связано с низкой рождаемостью и высокой смертностью населения. В поселении максимальная численность населения за исследуемый период была зарегистрирована в 2000 году. Начиная с этого года, численность населения продолжает сокращаться .В структуре населения по половому признаку преобладают женщины, их доля на 2009 г. составила 53,7%, против 46,3% мужчин. К негативным моментам следует отнести высокую долю пенсионеров 36,3% и крайне низкую долю учащихся и детей дошкольного возраста 12,9% и 6,3% соответственно. Общая доля работающих в сельском поселении в 2007 составила 29,0% г. и увеличилась до 30,2% в 2009 г., что является положительным фактором, но, тем не менее, остается на низком уровне. Половозрастная структура населения является одной из показательных характеристик демографической ситуации в муниципальном образовании, представляя собой очень информативную систему, отражающую демографические процессы, как во временном, так и количественном аспекте.

Половозрастная структура населения оказывает большое влияние на его воспроизводство, уровень рождаемости, смертности, трудовые ресурсы, интенсивность миграции и многие другие процессы, протекающие в населении, т.е. наряду с возрастом пол является важным признаком населения. Изучение половозрастного состава населения в этой связи в территориальном аспекте чрезвычайно важно и является составной частью комплексного геодемографического исследования.

Анализируя данные таблицы  можно сказать о соотношение мужчин и женщин в целом по муниципальному образованию составляет 47,4 и 52,6% соответственно.

Половая структура населения  Вяжинского сельского поселения,

на 1.01.2012 г.

| Наименование населенных пунктов | всего, чел. | мужчины | % | женщины | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Вяжа | 677 | 317 | 46,4 | 360 | 53,2 |
| х. Ольховый | 224 | 110 | 50,0 | 110 | 46,8 |
| Вяжинское СП | 901 | 427 | 47,4 | 474 | 52,6 |

### Миграция - проблема географическая и социально-демографическая, составная часть тематики исследований вопросов народонаселения и его пространственной формы - расселения.

Как видно из таблицы в целом динамика миграции Вяжинского сельского поселения отрицательна. Наибольшее число прибывших в муниципальное образование представлено выходцами из сельских поселений сопредельных районов Ростовской области и Южного Федерального округа.

Динамика миграций в Вяжинском сельском поселении

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибывшие, чел. | 14 | 13 | 20 | 12 | 33 | 26 | 29 | 31 | 21 | 17 |
| Убывшие, чел. | 44 | 33 | 39 | 25 | 37 | 36 | 29 | 43 | 25 | 13 |
| Миграция, чел. | -30 | -20 | -19 | -13 | -4 | -10 | 0 | -12 | -4 | 4 |
| Миграционный прирост, ‰ | -27,9 | -19,0 | -18,7 | -12,9 | -4,0 | -10,1 | 0,0 | -12,4 | -4,2 | 4,3 |

Сложившееся в муниципальном образовании отрицательное сальдо миграций выступает в качестве явления, в какой-то степени усиливающего естественную убыль населения и способствующее возникновению проблемы обеспечения поселения трудовыми ресурсами. Тем более, что в условиях перспективного сокращения численности и удельного веса лиц в трудоспособном возрасте ориентация на дальнейшее привлечение в поселение мигрантов станет не только актуальной, но и неизбежной.

Миграционный прирост зарегистрирован только в 2009 году и составил  4,3.

1.2. Динамика социально-экономических показателей.

Экономика Вяжинского сельского поселения в настоящее время имеет дифференцированную структуру и представлена основными двумя секторами ее хозяйственной деятельности:

- первичный сектор – представлен, в основном, сельским хозяйством и является сырьевой базой экономики поселения;

- вторичный сектор (связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение и другие виды производственных и социальных услуг) – обеспечивает функционирование первичного сектора экономики. В настоящее время этот сектор недостаточно сбалансирован по своей структуре.

Наибольший удельный вес в экономике Вяжинского сельского поселения, как и всего района в целом, занимает первичный сектор. Пониженная доля вторичного сектора экономики говорит о недостаточном ее развитии.

В поселении количество занятого населения - 181 человек. Основная доля трудящихся занята в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении и торговле (таблица 2.3.1). За годы рыночных преобразований экономика Вяжинского сельского поселения превратилась в многоукладную, при значительной роли частного сектора не только по числу предприятий, но и по объемам производства товаров и услуг. Помимо частной здесь представлены государственная, муниципальная и другие формы собственности.

Таблица 2.3.1.

Показатели труда по Вяжинскому сельскому поселению

|  | 2000 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство | 168 | 116 |
| Оптовая и розничная торговля и т.п. | 8 | 10 |
| Транспорт и связь | 4 | 1 |
| Государственное управление и т.п. | - | 10 |
| Образование | 26 | 23 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 16 | 18 |
| Прочие | 26 | - |
| Всего | 248 | 178 |

Основная часть субъектов малого предпринимательства в Вяжинском сельском поселении сосредоточена в сельском хозяйстве и торговле.Для динамичного развития экономики и социальной сферы поселения требуется значительный ежегодный рост инвестиционных вложений. Это возможно лишь при создании условий в Вяжинском МО благоприятного инвестиционного климата. Одним из ключевых моментов улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций является постоянное и эффективное сотрудничество органов власти с бизнес-сообществом, придание работе по реализации инвестиционной политики поселения системного характера. Если рассчитать инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета на душу населения, то необходимо отметить, что в Вяжинском сельском поселении этот показатель в 2,4 раза больше среднерайонного уровня ( 612,5 руб. в 2009г.)

Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета муниципальных образований в расчете на душу населения, руб.

Рассмотрев подробно бюджет поселения, его доходы и расходы (таблица 2.3.2), необходимо отметить, что основная направленность расходов бюджета приходится на содержание местного самоуправления, жилищно-коммунального хозяйства и общегосударственные расходы, при этом на здравоохранение и физкультуру и спорт в поселении было потрачено в 2007 году всего 3 тыс. руб. (0,1% от всех расходов).

Таблица 2.3.2.

Местный бюджет Вяжинского поселения, тыс. руб.

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности |
| Всего | 2292 | 2678 | 3642 | 7944 |
| Налог на доходы физических лиц | 81 | 155 | 209 | 257 |
| Налоги на совокупный доход | 2 | 7 | 25 | 20 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 2 | 7 | 25 | 20 |
| Налоги на имущество | 451 | 1043 | 1222 | 1252 |
| Налог на имущество физических лиц | 6 | 11 | 10 | 13 |
| Земельный налог | 445 | 1031 | 1146 | 1156 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | - | - | - | 183 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 24 | 12 | 14 | 21 |
| Безвозмездные поступления | 1734 | 1470 | 2175 | 6231 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1734 | 1470 | 2175 | 6231 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | - | - | 1341 | 1442 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | - | - | 790 | - |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | - | - | 37 | 48 |
| Иные межбюджетные трансферты | - | - | 7 | 4741 |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1617 | 1248 | - | - |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 26 | 139 | - | - |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 91 | 83 | - | - |
| Из общей величины доходов - собственные доходы | 558 | 2539 | 3605 | 7896 |
| Расходы местного бюджета |
| Всего | 2068 | 2698 | 3559 | 7749 |
| Общегосударственные вопросы | 1471 | 1574 | 1873 | 1954 |
| расходы на содержание работников органов местного самоуправления | - | - | 1368 | 1683 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1132 | 411 | - | - |
| Национальная экономика | 16 | - | - | - |
| Транспорт | 14 | - | - | - |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 232 | 641 | 436 | 4816 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 23 | 259 | 414 | 750 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | - | 3 | - | - |
| Социальная политика | - | - | 3 | 15 |
| Межбюджетные трансферты | - | 191 | 805 | 164 |
| Иные межбюджетные трансферты | - | - | 805 | 164 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района | - | 191 | - | - |
| Профицит (+), дефицит (-) | 224 | -20 | 83 | 195 |

При этом необходимо отметить, что в последние годы в бюджете поселения   доходы превышают расходы.

В структуре экономики Вяжинского сельского поселения резко выделяется сельское хозяйство, на которое приходится около 60% всех денежных средств и 65% всего работающего населения.

Промышленный сектор в поселении представлен только предприятиями по снабжению населения электроэнергией, газом.

Давние традиции имеет в поселении сельское хозяйство. Благоприятные климатические условия и плодородие земель позволяют выращивать зерновые и масличные культуры. В структуре сельского хозяйства есть личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства и коллективные хозяйства. На территории Вяжинского МО зарегистрировано сельскохозяйственное предприятие ООО «Родина», 3 крестьянско-фермерских хозяйства. В поселении свыше 18,5 тыс. гектаров земель, пригодных для сельскохозяйственного производства, в том числе 7,5 тыс. гектаров пашни, состоящей в основном из плодородных черноземов. Сельскохозяйственное предприятие обрабатывает 8,4 тыс. гектаров земель, более 1,2 тыс. гектаров - у крестьянско-фермерских хозяйств, 193 га - в личных подсобных хозяйствах. Основными видами сельскохозяйственной продукции, производимой на полях и фермах сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, являются зерновые (озимая пшеница, ячмень, просо, рожь) и подсолнечник. В личных подсобных хозяйствах производятся, главным образом, овощи, картофель, молоко и яйцо, содержится крупный рогатый скот, свиньи и домашняя птица. За последние годы объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции значительно возросли, особенно в растениеводстве. Эта динамика приняла устойчивый характер. Решаются вопросы увеличения производства и животноводческой продукции. Все сельскохозяйственные предприятия рентабельны, оснащаются современной сельскохозяйственной техникой, внедряют прогрессивные технологии выращивания сельскохозяйственных культур и обработки почвы.Основными направлениями в развитии экономики поселения было и остается сельскохозяйственное производство.

В поселении действует 1 сельхозпредприятие, которое имеет в основном растениеводческое направление. Помимо сельхозпредприятия важную роль в аграрной деятельности играют личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ). Развито картофелеводство, овощеводство открытого и закрытого грунта. В отрасли животноводства ведущую роль занимает птицеводство и свиноводство.

В таблице  приводится перечень сельскохозяйственных организаций муниципального образования Вяжинское сельское поселение.

| № п/п | Наименование | Юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон | Площадь с\х угодий | Основной вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО « Родина» | 346212 х.Вяжа, ул. Центральная 18, Кашарского района Ростовской области | 8757 га | сельхозпроизводство |
| 2 | КФХ « Меркулов» | 346212 х.Вяжа ул. Садовая 5, Кашарского района Ростовской области | 630 га | сельхозпроизводство |
| 3 | КФХ « Морозова» | 346212 х.Вяжа ул. Садовая 55, Кашарского района Ростовской области | 224 га | сельхозпроизводство |
| 4 | КФХ «Голубенко» | с. В – Макеевка , ул. Колхозная 36, Кашарского района, Ростовской области | 73 га | сельхозпроизводство |

Характеристики аграрной деятельности согласно данных Паспорта муниципального образования «Вяжинское сельское поселение» приводятся в таблице .

| № п\п | Наименование характеристики | Населенные пункты | всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | х.Вяжа | х.Ольховый | х.Липяги |  |
| 1 | Количество личных подсобных хозяйств( площадь земель под ЛПХ) га | 231\ 142 | 88 \ 51 | 0,15 | 319 \ 193 |
| 2. | Количество крестьянско-фермерских хозяйств (площадь земель под КФХ) га | 2\631 | 1\295 | - | 3\ 926 |
| 3 | Количество коллективных хозяйств ( площадь земель под КХ) га | 1 \ 8757 | - | - | 1 \8757 |

Большое значение для развития экономики Вяжинского сельского поселения имеет малый бизнес. К предприятиям малого предпринимательства в поселении также можно отнести около 7 торговых точек. В Вяжинском сельском поселении , как в стране в целом , по форме собственности можно выделить как государственные , так и не государственные объекты розничной торговли. Из всех функционированных объектов на долю частных приходится 98%

2. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Для обеспечения теплоснабжением административных, социальных объектов и объектов промышленности предлагается использование автоматизированных блочно-модульных водогрейных котельных установок. Для жилого фонда СП - автономные системы отопления (водогрейные котлы).

Использование водогрейных котлов дает ряд преимуществ:

- компактные размеры;

- большая тепловая мощность;

- высокий КПД и низкий уровень выбросов благодаря конденсационным технологиям;

- быстрое приготовление горячей воды для отопления;

- автоматическая система защиты циркуляционного насоса от гидравлических ударов;

- электронный розжиг и модуляция;

- номинальное давление газа до13 Мбар, минимальное до 3,5 Мбар;

- защита от скачков напряжения;

- эл. подключение не требует соблюдения полярности;

- возможна работа на сжиженном газе (при замене форсунок).

Примеры фирм-изготовителей водогрейных котлов:

- российские водогрейные котлы: «Богатырь», ЗИОСАБ, Иж КВ, КДВ-80М, КВ-400/95, КВ-750/95, КВ-1100, ВК-21;

- североамериканская (Канада) компания Camus hydronics Ltd., котлы серии MicoFlame-4000;

- итальянская компания Immergas S.p.A., котлы серии Victrix Superior 32 kW, Victrix 75, Hercules Condensing, Eolo Maior kW, Immerstor, Dim, Zeus Superior.

Основные направления развития теплоснабжения:

- отопление индивидуальной застройки предлагается от местных источников (поквартирных теплогенераторов);

- применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в малоэтажной застройке, мелких предприятиях и общественных зданиях;

- строительство современных, маломощных, экономичных, тепло-энергоэффективных автоматизированных блочно-модульных котельных.

3. Комплексное развитие системы газоснабжения.

В муниципальном образовании «Вяжинское сельское поселение» газоснабжение осуществляется сжиженным газом, который доставляется в баллонах. В настоящее время сжиженный газ используется на нужды горячего водоснабжения, отопления и приготовления пищи.

ЗАО «Лорес» была разработана схема газоснабжения Кашарского района, в том числе и Вяжинского сельского поселения.

При проектировании системы централизованного газоснабжения МО «Вяжинское сельское поселение» потребность в газе определяется по укрупненным показателям.

Расход газа на проектный срок рассчитан из условий полной газификации х.Вяжа и х. Ольховый Вяжинского сельского поселения. Природный газ предусмотрено использовать по следующим направлениям:

- на приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных нужд и санитарно-гигиенических нужд населения;

- на отопление жилого и общественного фонда;

- на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий.

Обеспечение жителей населенных пунктов горячим водоснабжением предусматривается от газовых водонагревателей, а отопление - от индивидуальных источников тепла.

Источником газоснабжения населенных пунктов Вяжинского СП будет являться природный газ, транспортируемый по строящемуся межпоселковому газопроводу высокого давления от АГРС сл. Кашары.

Схема газификации Вяжинского сельского поселения разработана с учетом схемы газоснабжения Кашарского района Ростовской области, запроектированной ЗАО «Лорес».

Проектом генерального плана к 2030 году планируется 100%-ый охват газоснабжением населенных пунктов МО «Вяжинского СП» путем прокладки трассы межпоселкового газопровода высокого давления от АГРС сл. Кашары до проектируемых ГРП газифицируемых населенных пунктов.

По стабилизационному сценарию развития с учетом миграции численность населения МО «Вяжинского СП» на расчетный срок к 2020 году составит 869 человек.

При составлении проекта генерального плана СП допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (Qн = 7985 ккал/м3) - СП 42-101-2003:

Расход газа на жилищно-коммунальные нужды при 100% охвате газоснабжением существующих и новых застраиваемых территорий на 2020г. принят из расчёта в среднем 300 м3 на человека в год и составит 0,26 млн. м.

Таблица 3.1.

Расход газа на жилищно-коммунальные нужды к 2020 г., тыс. м.³/год

| Населенный пункт | Численность населения, чел. | Потребность в газе на расчётный срок 2020г., тыс. куб. м |
| --- | --- | --- |
| МО «Вяжинское СП» | 869 | 260,7 |

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. СП можно принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома (СП 42-101-2003):

V= 260700*0,05= 13035 м куб =0,013 млн. м.

Доля потребления газа промышленными предприятиями СП составит 15% от общего объема газопотребления на жилищно-коммунальные нужды (расход газа по промышленности подлежит корректировке).

V = 260700*0,15= 39105 м3 =0,039 млн. м.

Суммарный расход газа составит:

V= 0,26 +0,013 +0,039 = 0,312 млн. м.

Максимальный расчетный часовой расход газа , м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм рт. ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять как долю годового расхода по формуле:

,

где  — коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к максимальному часовому расходу газа);

Qy — годовой расход газа, м3/год.

м3/ч

Расчёты отображают суммарные расходы газа на жилищно-коммунальные нужды и промышленные предприятия существующей и планируемой застройки населенных пунктов СП.

Проектом генерального плана планируется строительство газораспределительных пунктов (ГРП), ШРП, внутрипоселковых газопроводов среднего и низкого давления на территории х. Вяжа и х. Ольховый.

Размещение наружных газопроводов по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным соседним инженерным сетям следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01. Высоту прокладки надземных газопроводов следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-89.

Генеральным планом МО «Вяжинское СП» в части развития системы газоснабжения предлагается:

- разработка проектно-сметной документации по газификации х. Вяжа и х. Ольховый;

- строительство межпоселкового газопровода высокого давления на территории МО «Вяжинское СП» с подключением к проектируемому газопроводу высокого давления на территории Верхнемакеевского СП, в соответствии с разработанной схемой газоснабжения Кашарского района Ростовской области ЗАО «Лорес» протяженностью 8,6 км;

- газификация х. Вяжа и х. Ольховый до 2020 г;

- строительство газорегуляторных пунктов ГРП в х. Вяжа и х. Ольховый;

- строительство газораспределительных пунктов шкафного типа (ШРП) в газифицируемых населенных пунктах;

- строительство разводящих сетей газопроводов среднего и низкого давления в существующей и перспективной застройке х. Вяжа и х. Ольховый протяженностью порядка 22 км.

4. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Современное состояние системы водоснабжения.

Источниками водоснабжения населенных пунктов в Вяжинском сельском поселении являются подземные воды. Вода из поверхностных источников на хозяйственно-питьевые нужды населения не используется.

В настоящее время только в х. Вяжа имеется частичная централизованная сеть водоснабжения. Объекты водоснабжения находятся на балансе Администрации Вяжинского сельского поселения.

Остальные населенные пункты СП не имеют систем централизованного водоснабжения. Снабжение населения водой х. Ольховый и х. Липяги осуществляется через открытые колодцы и автономные скважины. Это создает определенные трудности в обеспечении жителей водой и ухудшает их бытовые условия.

Жилищный фонд в Вяжинском сельском поселении, обеспеченный системой централизованного водоснабжения, составляет 39,4% от общей численности населения Вяжинского СП.

Удельный дебит воды в сутки составляет 130 л/сутки на одного жителя.

Водоснабжение х. Вяжа осуществляется как из артезианских скважин (глубина 120 м), так из индивидуальных колодцев и водоразборных колонок, расположенных на территории населенного пункта.

Численность населения сельского поселения, обеспеченного питьевой водой - 0,912 тыс. человек, из них:

Таблица 7.1.1.

Водозаборные сооружения на территории Вяжинского сельского поселения

| Местоположение водозабора | Численность населения, обеспеченного питьевой водой, чел. | Производительность водозабора, м3/сут | Параметры зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | Объем подачи питьевой воды м/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пояс | Размер, м |  |
| х. Вяжа, ул. Центральная | 360 | - | I II III | 15 15 15 | 220 |
| х. Вяжа, МТМ |  |  |  |  |  |
| х. Вяжа, МТФ |  |  |  |  |  |

Водозаборные сооружения имеют первый, второй и третий пояс санитарной охраны. Отсутствуют станции водоподготовки.

Протяженность разводящих сетей водоснабжения в СП составляет 7,9 км. Количество напорно-регулирующих сооружений 3 шт.

На территории сельского поселения также имеются водоразборные колонки в количестве 27 шт. Из них 9 колонок подлежит замене или ремонту.

В настоящее время физический износ водопроводных сетей составляет более 90%. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация, отсутствие плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходит внутренняя коррозия водопроводных сетей и частые аварии, которые приводят к перебоям в снабжении населения водой, большим потерям воды. Сети водоснабжения требуют реконструкции и замены.

Учитывая изношенность разводящих сетей, в которых происходят значительные потери воды на пути к потребителю, реальные цифры водопотребления ниже.

Вода из подземных источников расходуется на хозяйственно-питьевые, агропромышленные и противопожарные нужды.

Водоснабжение промышленных предприятий осуществляется из собственных скважин.

Население обеспечивается водой без предварительной очистки и обеззараживания, что приводит к опасности возникновения и распространения заболеваний среди местного населения.

Основные проблемы систем водоснабжения муниципального образования «Вяжинское сельское поселение»:

- Большой процент физического износа системы водоснабжения.

- Устаревшее, не энергоэффективное оборудование.

- Слабая материальная база предприятий водоснабжения.

В настоящее время в сельском поселении только х. Вяжа имеет централизованную систему водоснабжения.

В качестве основных источников водоснабжения Вяжинского сельского поселения для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд проектом принимаются подземные источники, которые используются и в настоящее время.

Водоснабжение сельского поселения предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов, ввода водопровода во все жилые дома и общественные здания населенных пунктов.

В целях обеспечения муниципального образования дополнительными источниками питьевого водоснабжения необходимо начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод соответствующего качества на территории и приступить к строительству скважин и обустройству охранных зон.

Строительству водозаборных сооружений поселения в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. В проектах скважин должен быть указан способ бурения и определены конструкции скважины, ее глубина, диаметры колонн труб, тип водоприемной части, водоподъемника и оголовка скважины, а также порядок их опробования. Для всех водозаборов, существующих и проектируемых, необходимо предусмотреть установки по обеззараживанию воды.

Проектом предлагается произвести специальные гидрогеологические изыскания, с утверждением запасов пресных подземных вод и дальнейшим бурением артезианских скважин в х. Вяжа и х. Ольховый.

В х. Вяжа необходимо произвести реконструкцию и замену существующего водопровода по ул. Набережная, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Центральная. Строительство водовода протяженностью порядка 1,1 км в северо-западной части ул.Садовая, строительство разводящих сетей водоснабжения по ул. Восточная и южной части ул. Садовая.

Данными мероприятиями планируется осуществить закольцовку системы водоснабжения в х. Вяжа.

Генеральным планом также предусматривается строительство централизованной системы водоснабжения в х. Ольховый.

Для предохранения имеющихся и проектируемых источников питьевого водоснабжения от возможного загрязнения предлагается выполнение комплекса мероприятий по приведению зон санитарной охраны до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается.

В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.

При расчёте потребности воды на расчетный срок для муниципального образования Вяжинское сельское поселение на хозяйственно–бытовые нужды населения принимались нормы в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с коэффициентом суточной неравномерности 1,1, а также с учётом климатических условий и динамики изменения численности населения (стабилизационный вариант развития).

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле 1 СНиП 2.04.02-84*:

| Qсут. m= | Σ q N | , м3/сут , |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

где:

q – удельное водопотребление;

N – расчетное число водопотребителей.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства зданий.

Среднесуточное удельное водопотребление принимаем q=230 л/сут. на человека по табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02-84*:

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды муниципального образования (п.2.1, табл.1, прим.4 СНиП 2.04.02-84*).

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СНиП 2.04.02-84*:

Qсут. max= К сут. max Qсут. m, м3/сут,

где:

Ксут.max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в населенном пункте принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84.

Расчетная продолжительность пожаров принимается 3 часа. На проектный срок принимается один пожар 55 л/сек. в населенном пункте и один пожар 30 л/сек. на производстве.

Потребный расход составит:

(55 + 30) х 3 х36000  =  918 м³

1000

При возникновении пожара предусматривается его тушение из водопроводной сети за счет отключения водопотребления части жителей населенного пункта.

В соответствии с нормативными документами предусматривается установка пожарных гидрантов. Для нужд пожаротушения возможно дополнительно использовать открытые водоемы. Необходимо при проведении работ по благоустройству территории предусматривать подъезды с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из поверхностных источников.

Среднесуточное удельное водопотребление на полив зеленых насаждений не учитываем, так как оно проводится, в основном, в весенне-летний период с использованием технической воды.

В населенных пунктах муниципального образования проектом предусматривается смешанная система водоснабжения, при которой снабжение населения водой будет осуществляться централизованной системой, а также через автономные скважины. Выбор варианта водоснабжения в каждом конкретном случае будет определен при разработке проекта планировки.

Данные по расходам воды жителями муниципального образования на расчетный срок и перспективу приведены ниже в таблицах.

Табл. 7.1.2.

Расходы воды на расчетный срок 2020 г.

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления, л/сут, К =1,1 | Максимальный суточный расход воды, тыс. м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | тыс. чел. | 0,869 | 253 | 0,220 |
| 2. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | тыс. м³/сут. | 10% | - | 0,022 |
| 3. | Неучтенные расходы | тыс. м³/сут. | 10% | - | 0,022 |
| 4. | Итого: |  |  |  | 0,264 |

Максимальный суточный расход на расчетный срок составит 0,264 тыс. м³/сутки.

Табл. 7.1.3.

Расходы воды на перспективу 2030г.

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления, л/сут, К =1,1 | Максимальный суточный расход воды, тыс. м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | тыс. чел. | 0,840 | 253 | 0,213 |
| 2. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | тыс. м³/сут. | 10% | - | 0,0213 |
| 3. | Неучтенные расходы |  | 10% | - | 0,0213 |
| 4. | Итого: |  |  |  | 0,256 |

Потребный расход хозяйственно-питьевой воды на перспективу составит 0,256 тыс. м³/сутки, где требуется вода питьевого качества.

С учетом мероприятий по ресурсосбережению максимальный суточный расход к 2030 году можно уменьшить до 0,218 тыс. м3/сут.

Как видно из расчета, перспективное водопотребление без учета мероприятий по ресурсосбережению превысит существующий объем подачи питьевой воды, следовательно, необходимо принять срочные меры в вопросе реконструкции и модернизации систем водоснабжения поселения.

Значительная численность населения СП будет сосредоточена в х. Вяжа и х.Ольховый. Поэтому необходимо в данных населенных пунктах строительство дополнительных скважин в комплексе с системой водоподготовки.

Проектом предполагается 100% обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой в расчетный срок. Для этого на существующих и проектируемых водозаборах необходимо предусмотреть станции обезжелезивания и умягчения воды.

Станции обезжелезивания удаляют из подземных вод лишнее железо, марганец, аммиак, сероводород, взвешенные вещества и растворённые газы. Системы умягчения воды используются для снижения ее жесткости для бытовых и промышленных нужд. Для регенерации систем умягчения используется концентрированный раствор поваренной соли.

Прокладку новых водопроводов предусматривается производить из труб ПНД с гарантированным сроком службы 50 лет.

Учитывая сложившуюся схему водоснабжения Вяжинского сельского поселения, рельеф, изменение количества потребителей воды по состоянию на 2010г. для обеспечения надёжного водоснабжения настоящими мероприятиями предлагается:

- В целях обеспечения населения новыми источниками питьевого водоснабжения начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории сельского поселения и приступить к строительству новых скважин (первая очередь).

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений (первая очередь).

- Разработка проектно-сметной документации на строительство новых сетей водоснабжения и новых скважин (первая очередь).

- Разработка проектно-сметной документации на строительство (установку) ВОС в районах существующих и проектируемых скважин (первая очередь).

- Необходимо произвести строительство водозаборов (скважин) в населенных пунктах: х. Вяжа и х. Ольховый .

- Реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков по ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Молодежная, ул. Садовая).

- Строительство водопровода в х. Вяжа по ул. Садовая в северо-западной части хутора протяженностью порядка 1,1 км, по ул. Восточная 5,4 км

- Осуществить закольцовку централизованной сети водоснабжения в х.Вяжа.

- Строительство системы централизованного водоснабжения в х. Ольховый.

- Для понижения давления в трубопроводах и нормализации свободных напоров, контроля и учёта расхода воды по потребителям, отключения участков, исключения гидравлических ударов установить регуляторы давления, узлы учёта, запорную арматуру и обратные клапаны (расчетный срок).

- Предлагаемую генеральным планом схему расположения водопроводных сетей рекомендуется откорректировать специализированной организацией.

- Содействие поквартирной установке приборов учета водопотребления в целях рационального использования природных ресурсов.

Существующие и проектируемые водопроводные сети, сооружения Вяжинского СП отображены на графической схеме М 1:5000 «Схема размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (фрагменты 1-3)».

4. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Современное состояние системы водоснабжения.

Источниками водоснабжения населенных пунктов в Вяжинском сельском поселении являются подземные воды. Вода из поверхностных источников на хозяйственно-питьевые нужды населения не используется.

В настоящее время только в х. Вяжа имеется частичная централизованная сеть водоснабжения. Объекты водоснабжения находятся на балансе Администрации Вяжинского сельского поселения.

Остальные населенные пункты СП не имеют систем централизованного водоснабжения. Снабжение населения водой х. Ольховый и х. Липяги осуществляется через открытые колодцы и автономные скважины. Это создает определенные трудности в обеспечении жителей водой и ухудшает их бытовые условия.

Жилищный фонд в Вяжинском сельском поселении, обеспеченный системой централизованного водоснабжения, составляет 39,4% от общей численности населения Вяжинского СП.

Удельный дебит воды в сутки составляет 130 л/сутки на одного жителя.

Водоснабжение х. Вяжа осуществляется как из артезианских скважин (глубина 120 м), так из индивидуальных колодцев и водоразборных колонок, расположенных на территории населенного пункта.

Численность населения сельского поселения, обеспеченного питьевой водой - 0,912 тыс. человек, из них:

Таблица 4.1.

Водозаборные сооружения на территории Вяжинского сельского поселения

| Местоположение водозабора | Численность населения, обеспеченного питьевой водой, чел. | Производительность водозабора, м3/сут | Параметры зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | Объем подачи питьевой воды м/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пояс | Размер, м |  |
| х. Вяжа, ул. Центральная | 360 | - | I II III | 15 15 15 | 220 |
| х. Вяжа, МТМ |  |  |  |  |  |
| х. Вяжа, МТФ |  |  |  |  |  |

Водозаборные сооружения имеют первый, второй и третий пояс санитарной охраны. Отсутствуют станции водоподготовки.

Протяженность разводящих сетей водоснабжения в СП составляет 7,9 км. Количество напорно-регулирующих сооружений 3 шт.

На территории сельского поселения также имеются водоразборные колонки в количестве 27 шт. Из них 9 колонок подлежит замене или ремонту.

В настоящее время физический износ водопроводных сетей составляет более 90%. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация, отсутствие плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходит внутренняя коррозия водопроводных сетей и частые аварии, которые приводят к перебоям в снабжении населения водой, большим потерям воды. Сети водоснабжения требуют реконструкции и замены.

Учитывая изношенность разводящих сетей, в которых происходят значительные потери воды на пути к потребителю, реальные цифры водопотребления ниже.

Вода из подземных источников расходуется на хозяйственно-питьевые, агропромышленные и противопожарные нужды.

Водоснабжение промышленных предприятий осуществляется из собственных скважин.

Население обеспечивается водой без предварительной очистки и обеззараживания, что приводит к опасности возникновения и распространения заболеваний среди местного населения.

Основные проблемы систем водоснабжения муниципального образования «Вяжинское сельское поселение»:

- Большой процент физического износа системы водоснабжения.

- Устаревшее, не энергоэффективное оборудование.

- Слабая материальная база предприятий водоснабжения.

Проектные предложения.

В настоящее время в сельском поселении только х. Вяжа имеет централизованную систему водоснабжения.

В качестве основных источников водоснабжения Вяжинского сельского поселения для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд проектом принимаются подземные источники, которые используются и в настоящее время.

Водоснабжение сельского поселения предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов, ввода водопровода во все жилые дома и общественные здания населенных пунктов.

В целях обеспечения муниципального образования дополнительными источниками питьевого водоснабжения необходимо начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод соответствующего качества на территории и приступить к строительству скважин и обустройству охранных зон.

Строительству водозаборных сооружений поселения в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. В проектах скважин должен быть указан способ бурения и определены конструкции скважины, ее глубина, диаметры колонн труб, тип водоприемной части, водоподъемника и оголовка скважины, а также порядок их опробования. Для всех водозаборов, существующих и проектируемых, необходимо предусмотреть установки по обеззараживанию воды.

Проектом предлагается произвести специальные гидрогеологические изыскания, с утверждением запасов пресных подземных вод и дальнейшим бурением артезианских скважин в х. Вяжа и х. Ольховый.

В х. Вяжа необходимо произвести реконструкцию и замену существующего водопровода по ул. Набережная, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Центральная. Строительство водовода протяженностью порядка 1,1 км в северо-западной части ул.Садовая, строительство разводящих сетей водоснабжения по ул. Восточная и южной части ул. Садовая.

Данными мероприятиями планируется осуществить закольцовку системы водоснабжения в х. Вяжа.

Генеральным планом также предусматривается строительство централизованной системы водоснабжения в х. Ольховый.

Для предохранения имеющихся и проектируемых источников питьевого водоснабжения от возможного загрязнения предлагается выполнение комплекса мероприятий по приведению зон санитарной охраны до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается.

В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.

При расчёте потребности воды на расчетный срок для муниципального образования Вяжинское сельское поселение на хозяйственно–бытовые нужды населения принимались нормы в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с коэффициентом суточной неравномерности 1,1, а также с учётом климатических условий и динамики изменения численности населения (стабилизационный вариант развития).

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле 1 СНиП 2.04.02-84*:

| Qсут. m= | Σ q N | , м3/сут , |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

где:

q – удельное водопотребление;

N – расчетное число водопотребителей.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства зданий.

Среднесуточное удельное водопотребление принимаем q=230 л/сут. на человека по табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02-84*:

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды муниципального образования (п.2.1, табл.1, прим.4 СНиП 2.04.02-84*).

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СНиП 2.04.02-84*:

Qсут. max= К сут. max Qсут. m, м3/сут,

где:

Ксут.max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в населенном пункте принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84.

Расчетная продолжительность пожаров принимается 3 часа. На проектный срок принимается один пожар 55 л/сек. в населенном пункте и один пожар 30 л/сек. на производстве.

Потребный расход составит:

(55 + 30) х 3 х36000  =  918 м³

1000

При возникновении пожара предусматривается его тушение из водопроводной сети за счет отключения водопотребления части жителей населенного пункта.

В соответствии с нормативными документами предусматривается установка пожарных гидрантов. Для нужд пожаротушения возможно дополнительно использовать открытые водоемы. Необходимо при проведении работ по благоустройству территории предусматривать подъезды с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из поверхностных источников.

Среднесуточное удельное водопотребление на полив зеленых насаждений не учитываем, так как оно проводится, в основном, в весенне-летний период с использованием технической воды.

В населенных пунктах муниципального образования проектом предусматривается смешанная система водоснабжения, при которой снабжение населения водой будет осуществляться централизованной системой, а также через автономные скважины. Выбор варианта водоснабжения в каждом конкретном случае будет определен при разработке проекта планировки.

Данные по расходам воды жителями муниципального образования на расчетный срок и перспективу приведены ниже в таблицах.

Табл. 4.2.

Расходы воды на расчетный срок 2020 г.

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления, л/сут, К =1,1 | Максимальный суточный расход воды, тыс. м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | тыс. чел. | 0,869 | 253 | 0,220 |
| 2. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | тыс. м³/сут. | 10% | - | 0,022 |
| 3. | Неучтенные расходы | тыс. м³/сут. | 10% | - | 0,022 |
| 4. | Итого: |  |  |  | 0,264 |

Максимальный суточный расход на расчетный срок составит 0,264 тыс. м³/сутки.

Табл. 4.3.

Расходы воды на перспективу 2030г.

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления, л/сут, К =1,1 | Максимальный суточный расход воды, тыс. м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | тыс. чел. | 0,840 | 253 | 0,213 |
| 2. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | тыс. м³/сут. | 10% | - | 0,0213 |
| 3. | Неучтенные расходы |  | 10% | - | 0,0213 |
| 4. | Итого: |  |  |  | 0,256 |

Потребный расход хозяйственно-питьевой воды на перспективу составит 0,256 тыс. м³/сутки, где требуется вода питьевого качества.

С учетом мероприятий по ресурсосбережению максимальный суточный расход к 2030 году можно уменьшить до 0,218 тыс. м3/сут.

Как видно из расчета, перспективное водопотребление без учета мероприятий по ресурсосбережению превысит существующий объем подачи питьевой воды, следовательно, необходимо принять срочные меры в вопросе реконструкции и модернизации систем водоснабжения поселения.

Значительная численность населения СП будет сосредоточена в х. Вяжа и х.Ольховый. Поэтому необходимо в данных населенных пунктах строительство дополнительных скважин в комплексе с системой водоподготовки.

Проектом предполагается 100% обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой в расчетный срок. Для этого на существующих и проектируемых водозаборах необходимо предусмотреть станции обезжелезивания и умягчения воды.

Станции обезжелезивания удаляют из подземных вод лишнее железо, марганец, аммиак, сероводород, взвешенные вещества и растворённые газы. Системы умягчения воды используются для снижения ее жесткости для бытовых и промышленных нужд. Для регенерации систем умягчения используется концентрированный раствор поваренной соли.

Прокладку новых водопроводов предусматривается производить из труб ПНД с гарантированным сроком службы 50 лет.

Учитывая сложившуюся схему водоснабжения Вяжинского сельского поселения, рельеф, изменение количества потребителей воды по состоянию на 2010г. для обеспечения надёжного водоснабжения настоящими мероприятиями предлагается:

- В целях обеспечения населения новыми источниками питьевого водоснабжения начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории сельского поселения и приступить к строительству новых скважин (первая очередь).

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений (первая очередь).

- Разработка проектно-сметной документации на строительство новых сетей водоснабжения и новых скважин (первая очередь).

- Разработка проектно-сметной документации на строительство (установку) ВОС в районах существующих и проектируемых скважин (первая очередь).

- Необходимо произвести строительство водозаборов (скважин) в населенных пунктах: х. Вяжа и х. Ольховый .

- Реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков по ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Молодежная, ул. Садовая (весь период).

- Строительство водопровода в х. Вяжа по ул. Садовая в северо-западной части хутора протяженностью порядка 1,1 км, по ул. Восточная 5,4 км.

- Осуществить закольцовку централизованной сети водоснабжения в х.Вяжа.

- Строительство системы централизованного водоснабжения в х. Ольховый.

- Для понижения давления в трубопроводах и нормализации свободных напоров, контроля и учёта расхода воды по потребителям, отключения участков, исключения гидравлических ударов установить регуляторы давления, узлы учёта, запорную арматуру и обратные клапаны (расчетный срок).

- Предлагаемую генеральным планом схему расположения водопроводных сетей рекомендуется откорректировать специализированной организацией.

- Содействие поквартирной установке приборов учета водопотребления в целях рационального использования природных ресурсов.

5. Комплексное развитие системы водоотведения.

Существующее положение.

В Вяжинском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.

Жилищный фонд, объекты социальной сферы, административные и общественные здания СП имеют выгребные ямы.

Использование населением выгребных ям, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, что ухудшает экологическую обстановку и создает возможность загрязнения подземных вод.

Отсутствие канализации в сельском поселении создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.

Проектные предложения.

Проектом генерального плана планируется строительство автономных локальных очистных сооружений, в основном, при административных, социальных объектах в х. Вяжа.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Примерное устройство автономной системы очистки сточных вод различных производителей:

Локальные (автономные) очистные сооружения представляют собой емкость, разделенную перегородкой на два объема. Принцип действия установки основан на биологическом распаде органических веществ. Стоки после предварительной очистки в септике поступают через распределительную систему в первую камеру аэротенка, в которой происходит процесс принудительной аэрации, благодаря чему ускоряется биологический распад органических веществ. Для равномерного перемешивания потоков и подачи кислорода применяется наружный компрессор. Емкость такой камеры позволяет удерживать стоки в течение 20 часов.

Далее стоки поступают в другую часть аэротенка, где подвергаются окончательному насыщению кислородом, благодаря дисковому диффузору. Эта камера выполняет также роль вторичного отстойника для развития микрофлоры и активного ила. Здесь стоки удерживаются в течение 16 часов. Такая конфигурация позволяет создавать аэробные и анаэробные процессы, тем самым способствуя полной нитрификации и денитрификации (распад).

Для защиты от попадания взвешенных частиц на выходе из устройства устанавливается оконечный фильтр, обеспечивающий частичную денитрификацию стоков. Количество циклов и длительность процессов полностью автоматизированы.

Примеры автономных систем канализации:

- энергонезависимая автономная канализация Sotralentz Epurbloc;

- энергозависимая канализация BIO-UNO (Франция);

- энергозависимая автономная канализация, Тверь;

- энергозависимая автономная канализация, Биокси.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Для строительства локальных КОС необходимо проведение специализированной организацией гидрогеологических исследований грунта.

Основными объектами канализования в х. Вяжа к 2020 году будут являться объекты социальной инфраструктуры, общественные здания, промышленные предприятия и жилые кварталы.

В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод. Ниже приводится таблица расходов стоков к 2020 году при 20%-ом охвате централизованной канализацией х. Вяжа. Остальную часть жилого фонда СП предлагается канализовать с использованием индивидуальной автономной системы канализации.

Табл. 7.2.1.

Расчетные стоки на 2020 г.

| № п.п | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водоотведения, л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход стоков, тыс. м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными канализацией | т. чел. | 0,13 | 253 | 0,03 |
| 2. | Промышленность и иные объекты | т. м³ | Расчетное потребление воды -10% безвозвратные потери |  | 0,003 |
| 3. | Неучтенные расходы | % | 10% от всех расходов |  | 0,003 |
| 4. | Итого |  |  |  | 0,036 |

Общий объем канализационных стоков, отводимых по централизованной системе водоотведения, к 2020 году составит 0,036 тыс. куб. м в сутки.

В хозяйственно-бытовую канализацию помимо стоков от жилой застройки частично будут сбрасываться и производственные, а также стоки ливневых вод. Все загрязненные промышленные стоки предусматривается предварительно обрабатывать на автономных очистных сооружениях, предусматривающих нефтеуловители, пескоуловители или жироуловители, выбор которых зависит от вида производства.

После местной очистки производственные стоки принимаются в общую систему бытовой канализации. Жидкие отходы сельскохозяйственных ферм приему в систему канализации не подлежат.

Планируется установка локальной канализации в х. Вяжа для канализования центральной административной части населенного пункта. Это более рациональное и экономически оправданное решение вопроса отвода сточных вод с территории хутора. С учетом небольшой численности населения строительство централизованной системы канализации на всей территории населенного пункта экономически нецелесообразно.

При разработке генерального плана МО в целях обеспечения населения объектами водоотведения предлагается выполнить следующие мероприятия:

- Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных очистных сооружений в х. Вяжа (первая очередь).

- Резервирование земельного участка под строительство локальных очистных сооружений в х. Вяжа (первая очередь).

- Строительство локальных КОС в северо-западной части х. Вяжа в районе ул. Садовая/ул. Центральная на р. Ольховая (первая очередь).

- Строительство канализационных сетей в центральной части х. Вяжа с подключением к проектируемым локальным КОС (первая очередь).

- Предлагаемую генеральным планом схему расположения канализационных сетей и сооружений рекомендуется откорректировать специализированной организацией.

6.Комплексное развитие системы электроснабжения.

Организация, эксплуатирующая районные электросети – ПО СЭС «Ростовэнерго Кашарский РЭС». Вышестоящая организация – ОАО «МРСК - Юг». Численность работающего персонала – 4 человека.

Источниками электроснабжения потребителей МО «Вяжинское сельское поселение» является электроподстанция 35/10 кВ ПС «Ольховская». Питание ПС осуществляется ВЛ 35 кВ от опорного центра ПС «Верхнесвечниковская» 220/110/35/10 кВ.

Таблица 6.1.

Характеристика источников электроснабжения Вяжинского СП

| № п\п | Наименование п/c | Напряжение кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов МВА | Нагрузка за 2005 г. МВА | Износ оборудования % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Ольховская | 35/10 | 1 | 0,36 | 90 |

В настоящее время энергоснабжение потребителей Вяжинского сельского поселения осуществляется по сетям 10 кВ от электроподстанции «Ольховская». Питающая сеть 10 и 0,4 кВ выполнена воздушными линиями электропередач (ВЛ).

Сети обладают недостаточной пропускной способностью на полное развитие территории. На некоторых участках опоры ВЛ требуют ремонта. Сеть ТП 10/0,4 кВ обеспечивает текущие нагрузки существующей жилой застройки.

Для понижения напряжения с 10 кВ до 0,4 кВ (380 В) на территории МО «Вяжинское СП» установлены  ТП и КТП разной мощности.

Общий расход электроэнергии всеми потребителями Вяжинского СП за 2008г. по данным «Кашарский РЭС» составил 360 тыс. кВт/ч. Из них крупными и средними промпредприятиями – 150 тыс. кВт/ч., жилищно-коммунальный сектор – 210 тыс. кВт/ч.

Износ линий электропередач и трансформаторных подстанций (ТП) за время эксплуатации составил порядка 90%.

Проблемной зоной существующей системы электроснабжения всех населенных пунктов Вяжинского СП является инженерное оборудование 10/0,4 - морально устаревшее, недостаточной мощности и не отвечающее современным требованиям, физическая усталость металлоконструкций, большие потери электроэнергии при передаче, слабо развиты энергосберегающие и энергоэффективные технологии.

В населенных пунктах МО необходимо строительство (установка) дополнительных ТП, КТП, реконструкция и модернизация действующих ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ, строительство новых разводящих линий 10 кВ и 0,4 кВ. При росте энергопотребления на расчетный срок модернизация вышеуказанного оборудования станет необходимой.

В целях усовершенствования энергосистемы необходимым станет применение новых технологий – однопроводная передача электроэнергии (самонесущий изолированный провод), что значительно сократит потери и улучшит качество электроэнергии.

Проектные предложения.

Основная цель мероприятий – создание комфортных условий проживания граждан, обеспечение деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей МО «Вяжинского СП» путем реконструкции электрических сетей и организации уличного освещения, приобретение оборудования (распределительные щиты, современные трансформаторы, счётчики расхода электроэнергии, уличные фонари и др.).

Центром питания (ЦП) потребителей электроэнергии существующей застройки и проектируемых объектов нового строительства Вяжинского СП является ПС «Ольховская» 35/10 кВ, расположенная в восточной части х. Ольховый.

Проектом генерального плана в МО «Вяжинское СП» планируется реконструкция и модернизация оборудования ПС «Ольховская» 35/10 кВ, существующих ЛЭП 10 кВ и строительство новых линий электропередач 10 кВ, разводящих сетей, с применением новых энергосберегающих технологий и современных материалов, строительство дополнительных и модернизация существующих трансформаторных подстанций (ТП) и КТП (металлических КТП на более безопасные и надежные в плане электроснабжения закрытые КТП).

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора сельского поселения определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок (квартир, коттеджей, микрорайонов, кварталов застройки и элементов распределительной сети), утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июля 1999 г. и «Нормативами градостроительного проектирования городских и сельских поселений Ростовской области». Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам укрупненный показатель удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки принят на расчётный срок для СП, не оборудованного стационарными электроплитами, 950 кВтч/чел. в год при числе часов использования максимума электрической нагрузки 4100 ч./год.

На первую очередь строительства норма удельного коммунально-бытового электропотребления принята 950 кВтч/чел. в год, число часов использования максимума электрической нагрузки 4100 ч./год, показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки 0,23 кВт на человека.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора включают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, рекламу, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (СНиП 2.07.01-93).

Таблица 6.2.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора МО «Вяжинское СП»:

| № | Показатели | Ед.измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | Тыс. человек | 0,869 | 0,84 |
| 2 | Годовое электропотребление | Млн. кВт. час | 0,83 | 0,798 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | 0,2 | 0,193 |

Электрические нагрузки предприятий МО «Вяжинского СП» приняты с учетом роста промышленного производства на первую очередь 5%, на перспективу 10 %.

Суммарные электрические нагрузки по МО  приведены в таблице 7.2.3.

Таблица 6.3.

Суммарные электрические нагрузки МО «Вяжинское СП»:

| № пп | Виды потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год. расход эл.энергии, млн. кВт час | Максим. эл. нагр., МВт | Год. расход эл.энергии, млн. кВт. час | Макс. эл. нагр., МВт |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 0,83 | 0,2 | 0,798 | 0,193 |
| 2 | Промышленность и приравненные к ней потребители | 0,04 | 0,01 | 0,08 | 0,019 |
|  | Итого | 0,87 | 0,21 | 0,878 | 0,212 |

Максимальная электрическая нагрузка МО «Вяжинское СП» на первую очередь равна 0,21 МВт, на расчетный срок составит 0,212 МВт.

На данный момент перебои в подаче электроэнергии потребителям не наблюдаются. В перспективе необходима реконструкция и модернизация существующего оборудования трансформаторных подстанций во всех населенных пунктах МО, физически и морально устаревшего, а также строительство дополнительных ТП в проектируемой жилой застройке х. Вяжа, х. Ольховый для бесперебойной подачи электроэнергии потребителям.

Настоящим генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция и модернизация оборудования ПС «Ольховская» 35/10 кВ в восточной части х. Ольховый;

- реконструкция и модернизация изношенных ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ на территории МО;

- строительство безопасных и надежных ТП, КТП, с использованием современного энергосберегающего оборудования на территории поселения;

- перекладка ВЛ 10 кВ в населенных пунктах СП с выносом за пределы жилых кварталов и размещением вдоль основных улиц и проездов с соблюдением охранных зон воздушных линий электропередачи;

- прокладка ВЛ 10 кВ по всему МО, при освоении новых земельных участков в целях жилищного, гражданского и промышленного строительства, с применением энергосберегающих технологий и современных материалов;

- для освещения улиц в населенных пунктах МО «Вяжинское СП» планируется строительство разводящих сетей освещения с применением новых энергосберегающих технологий с присоединением данных сетей к ТП и ПС «Ольховская» 35/10 кВ на территории СП;

- применение новых технологий – однопроводная передача электроэнергии (самонесущий изолированный провод), что значительно сократит потери и улучшит качество электроэнергии.

МО «Вяжинское СП» рекомендуется заказать в специализированной проектной организации корректировку схемы существующей сети 10 кВ с указанием ТП и КТП, требующих реконструкции и мест установки, строительства новых современных ЛЭП 10 кВ, ТП с учётом проектных решений части генерального плана.

7.Сети связи.

В настоящее время развитие средств связи является наиболее динамично развивающейся отраслью как в России в целом, так и на территории Вяжинского сельского поселения.

Комплекс коммуникаций сельского поселения представлен практически всеми основными видами связи: почтовой, телеграфной, факсимильной, компьютерной и др.

В настоящее время в поселении работает 1 почтовое отделение в х. Вяжа, оказывающее услуги населению в области связи.

Фото 6.1.

Отделение связи в х. Вяжа

На протяжении последних лет территория поселения освоена основными сотовыми операторами России с установкой необходимого оборудования и инфраструктуры для обслуживания населения. В настоящее время свои услуги жителям населенных пунктов Вяжинского сельского поселения предоставляют четыре оператора мобильной связи – Мегафон, Билайн, МТС. Вся территория хутора Вяжа находится в зоне приема данных сотовых операторов. В остальных населенных пунктах сельского поселения имеется 1-3 оператора мобильной связи.

Также в сельском поселении имеется 135 номеров проводной телефонной связи - в х. Вяжа (126), х. Ольховый (9).

Проектом генерального плана в расчетный срок предлагается способствовать дальнейшему расширению сети объектов, обеспечивающих стабильный доступ населения к стационарной и мобильной связи и другим телекоммуникационным услугам.

Количество абонентов стационарной проводной связи к 2020 году может вырасти на 10-15% или стабилизироваться на существующем уровне и даже уменьшиться в зависимости от проводимой тарифной политики операторов сотовой и проводной связи. Предлагается до 2030 года установить не менее 2-х дополнительных универсальных таксофонов, обеспечивающих доступ к международной, междугородней и местной связи.

Предполагается, что до 2020 года охват населения муниципального образования телевизионным вещанием 6-ти и более программ достигнет 100% и существенно увеличится количество принимаемых телепрограмм при условии установки дополнительных передающих устройств, а также переход на цифровое вещание. Радиовещание в расчетный период будет представлено беспроводными каналами различного уровня. Для нужд ГО и ЧС необходимо предусмотреть прямой выход в эфир для работы системы оповещения населения.

Учитывая стремительное развитие средств передачи данных и телематических услуг сети Интернет, предполагается достижение обеспеченности доступа к сети не менее 70% семей, 90% хозяйствующих субъектов и юридических лиц к 2020 году. Продолжится выход на рынок информационных услуг новых хозяйствующих субъектов, предлагающих широкий спектр услуг в области связи и телекоммуникаций.

Основные показатели по всему поселению в целом представлены в таблице 7.4.1.

Таблица 7.4.1.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение, 2010г. | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество номеров проводной телефонной связи | Шт. | 135 | 135 |
| 2. | Телефонная плотность фиксированной связи | номеров на 100 чел. | 15 | 16 |
| 3. | Уровень цифровизации местной телефонной связи | % | 100 | 100 |
| 4. | Проникновение подвижной связи | АУ/на 100чел. | 91* | 127* |
| 5. | Количество таксофонов | Шт. | 2 | 5* |
| 6. | Количество пунктов коллективного доступа к сети Интернет | Ед. | 1 | 1 |
| 7. | Количество отделений почтовой связи | Ед. | 1 | 1 |
| 8. | Количество операторов мобильной связи | Ед. | 3 | 4 |

*- определено оценочно

Раздел 7. Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вяжинское  сельское  поселение»

| № п/п | Мероприятия | Параметры объекта | Сумма финансирования всего ( тыс.руб.): | Источник финансирования | Затраты на проведение работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | План до 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Газоснабжение всего, в том числе: |  | 39505 | Внебюджетные средства | - | - | - | 39505 |
| 1.1 | Строительство газопровода среднего давления (ср.д.125) | 8,6 км | 10805 | Внебюджетные средства | - | - | - | 10805 |
| 1.2 | Строительство разводящих сетей газопроводов среднего и низкого давления х.Ольховый ,х Вяжа | 22 км | 28700 | Внебюджетные средства | - | - | - | 28700 |
| 2. | Водоснабжение всего, в том числе: |  | 9120 |  |  |  |  | 9120 |
| 2.1. | Водонапорная башня Рожновского 25 м3 | 3 шт. | 520 | Местный и Областной бюджет |  |  |  | 520 |
| 2.2 | Замена водопровода в х.Вяжа 7,9 км и прокладка нового водопровода по ул. Садовая 1,5 км | 8,4 | 8600 | Местный и Областной бюджет |  |  |  | 8600 |
| 4. | Водоотведение всего, в том числе: |  | 118215 |  |  |  |  | 118215 |
| 4.1. | Разработка ПСД на строительство очистных сооружений канализации производительностью 600 м3/сут | 1 комплекс | 1086 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  | 1086 |
| 4.2. | Строительство очистных сооружений канализации производительностью 600 м3/сут | 1 комплекс | 30867 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  | 30867 |
| 4.3 | Разработка ПСД на канализационные насосные станции производительностью до 50 м3/час | 2 шт. | 1060 | Местный бюджет и внебюджетные средства | 1 |  |  | 1060 |
| 4.4 | Строительство канализационных насосных станций производительностью до 50 м3/час | 2 шт. | 4025 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  | 4025 |
| 4.5. | Разработка ПСД на канализационный коллектор диаметром 140 мм | 1,55км | 464 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  | 464 |
| 4.6. | Строительство напорного канализационного коллектора диаметром 140 мм | 1,55км . | 3631 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  | 3631 |
| 4.7. | Разработка ПСД на сети канализации самотечные диаметром 200 мм | 14,75км | 4606 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  | 4606 |
| 4.8. | Строительство сетей канализации самотечных диаметром 200 мм | 14,75 км | 45353 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  | 45353 |
| 4.9. | Разработка ПСД для сетей канализации напорных диаметром 110 мм | 3.10 км | 788 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  | 788 |
| 4.10 | Строительство сетей канализации напорных диаметром 110 мм | 310 км | 5414 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  | 5414 |
| 4.11 | Очистные сооружения канализации производительностью 50 м3/сут. | 1 комплекс | 11151 | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  | 11151 |
| 4.12 | Канализационные насосные станции производительностью до 10 м3/час | 1 шт. | 1851 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  | 1851 |
| 4.13 | Сети канализации самотечные диаметром 200 мм | 1,60 | 5598 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  | 5598 |
| 4.14 | Сети канализации напорные диаметром 63 мм | 1,20 | 2321 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  | 2321 |
| 5. | Электроснабжение всего, в том числе: |  | 30191,0 |  |  |  |  | 30191,0 |
| 5.1 | Строительство воздушных линий ВЛЗ- 10 кВт | 3,6 км | 1921 | Местный бюджет и внебюджетные средства | - | - | - | 1921 |
| 5.2 | Трансформаторные подстанции (БКТП.КТП) | 15 шт. | 13396 | Местный бюджет и внебюджетные средства | - | - | - | 13396 |
| 5.3 | Строительство воздушных распределительных линий совмещенных с сетью наружного освещения ВЛИ-0,4 кВ | 15,5 км | 12274 | Местный бюджет и внебюджетные средства | - | - | - | 12274 |
| 5.4 | Разработка проектной документации по уличному освещению и ремонт светоточек уличного освещения | 1,0 км. | 2600,0 | Местный бюджет и внебюджетные средства | - |  |  | 2600,0 |
| Итого по программе |  | 178972 |  |  |  |  | 178972 |  |